## Slide 1: APLIKACE PRO HODNOCENÍ KVALITY DŘEVA ZALOŽENÁ NA STROJOVÉM UČENÍ
Hana Baldová,
Anton Mazhara,
Andrea Šimerová
27. 06. 2025

## Slide 2: OBSAH
Představení projektu a identifikace problému
Současný stav
Cíl projektu a náš úkol
Představení datasetu – EDA
Ukázky kvality dřeva
Příprava dat, návrh typu modelu
GIT
Kvalita nebo obsah
Způsob zpracování dat
Předtrénovaný model nebo vlastní architektura
Zjednodušení úlohy a následná oprava modelu
Vytvoření modelu a trénování modelu
Dosažené výsledky u experimentů a porovnání datasetu/nejlepších modelů
Doporučení a další kroky
Doporučení pro zákazníka

## Slide 3: PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU A IDENTIFIKACE PROBLÉMU
Reálný projekt zpracovávaný pro pilu v České republice, který startuje v červenci 2025.
Jedná se o první fázi dlouhodobého strategického projektu pro nasazení aplikace na rozpoznávání kvality dřeva dle legislativy v ČR (ČSN EN 1927–1 až 3, ČSN EN 1316-1):
  AB - bezvadné dřevo (rovné, bez suků) nebo má drobné vady (malé suky, lehké zakřivení),
  C - běžné vady (větší suky, křivost),
  D - výrazné vady (vhodné jen pro technické účely) a
  F - nejnižší třída – palivové dřevo.
Dřevo je třízeno na pásovém dopravníku  dřevo je po vjezdu do stanice vyfoceno z obou stran řezu (V a H pohled = dvě fotografie/ks)  pořízené fotografie se zobrazí pracovníkovi na displeji  zvolení kategorie kvality dřeva dle zkušenosti = 20 % shoda pracovníků.

## Slide 4: SOUČASNÝ STAV
Třízení v reálném čase probíhá dle odborného posouzení a zkušenosti daného pracovníka.
Vstupní data pro projekt zkontroloval nejvíce zkušený pracovník (mistr).
Problém = subjektivní posouzení  dva pracovníci se nemusí shodnout.
Rizika
  Finance: Dřevo s vyšší kvalitou bude zařazeno do nižší kategorie  ušlý zisk z prodeje a ztráty.
  Porušení legislativy a norem: Nesprávné zařazení může znamenat i neplnění zákonných požadavků a norem, což může mít právní důsledky a ovlivnit certifikaci výrobků.
  Nesprávná ochrana a údržba: Špatné zařazení může vést k nevhodné impregnaci nebo ochraně dřeva, protože ochranné postupy a požadavky se liší podle kvality a skupiny dřeva.

## Slide 5
JAK TO VYPADÁ V PRAXI

## Slide 6: CÍL PROJEKTU – ZADÁNÍ ZÁKAZNÍKA
Vytvořit model, který:
  Zkvalitní výstup – zmenší počet nesprávného zařazení do kategorie
  Usnadní proces rozhodování
  Zrychlí proces rozhodování
  Automatizuje proces

## Slide 7: NÁŠ ÚKOL V PROJEKTU
Ověřit kvalitu dat
Zvolit vhodný typ modelu
Vytvořit architekturu neuronových sítí a natrénovat možné modely
Posoudit efektivitu, jak různé modely pracují s daty
Vybrat nejlepší řešení

## Slide 8: PŘEDSTAVENÍ DATASETU – EDA
Dataset byl obdržen od zákazníka.
Počet fotografií jednotlivých skupin dřeva =
  AB: 10 001 fotografií
  C: 6 607 fotografií
  D: 7 324 fotografií
  F: 3 108 fotografií
Dřevo je po vjezdu do stanice vyfoceno z obou stran řezu (V a H pohled = dvě fotografie/ks).
Rozlišení fotografií: 1024*768.
Dataset je možné považovat za vybalancovaný.
Chart: 
| AB | C | D | F
Prodej | 10001 | 6607 | 7324 | 3108

## Slide 9: UKÁZKY KVALITY DŘEVA (RUB)
AB
AB
C
D
F

## Slide 10: UKÁZKY KVALITY DŘEVA F – 2 POHLEDY

## Slide 11: PŘÍPRAVA DAT, NÁVRH TYPU MODELU
Práce v GoogleColab.
Kontrola datasetu  nalezení chybějících hodnot – lichý počet fotografií u kategorie AB a C
Pro analýzu kvality dřeva jsme použili:
  Konvoluční neuronové sítě (CNN),
  Klasifikaci kvality podle zákonných skupin a
  Předzpracování obrazu , tj. korekce, což zlepšuje následné analýzy a klasifikace.

## Slide 12: GIT
Na GIT je umístěn pouze finální kód našeho modelu, včetně dalších zkušebních notebooků v GoogleColab.
Používané datasety není možné z důvodu komerčního využití sdílet, protože se jedná o dlouhodobý strategický projekt Západočeské Univerzity v Plzni, který startuje v červenci roku 2025.
Odkaz na GIT: https://github.com/hanca1605/WoodQuality

## Slide 13: DVA POHLEDY PRO JEDEN VÝSTUP

## Slide 14: KVALITA NEBO OBSAH? KVALITA
původní obrázek
Možnost je zachránit kvalitu, tj. výstřižek podle vstupu neuronových sítí.
Původní obrázek
Výstřižek 299 x 299

## Slide 15: KVALITA NEBO OBSAH? OBSAH
původní obrázek
Původní obrázek
Výstřižek 299 x 299 s augmentation rotace 10 stupňů
Výstřižek 299 x 299
Výstřižek 598 x 598

## Slide 16
Způsoby | Název datasetu | Fotografie | Výhody | Nevýhody
Původní | dataset | 1 024 x 768 | - | Velká výpočetní náročnost a nepřizpůsobivost předtrénovaným modelům
1. způsob | dataset_reduced | 598 x 598  299 x 299 | Zachycení velkého obsahu | Ztráta rozlišení
2. způsob | dataset_299 | Výstřižek 299 x 299 | Zachování původního rozlišení | Zachycení řezu bez celého kmenu
ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ DAT

## Slide 17: PŘEDTRÉNOVANÝ MODEL NEBO VLASTNÍ ARCHITEKTURA?
Použití nejlepší techniky práce s obrázky neuronových sítí.
Zmenšení doby trénování.
Model se osvědčil v praxi.
PŘEDTRÉNOVANÝ MODEL
Omezení vstupu předtrénovaného modelu.

## Slide 18: „BATTLE OF GIANTS“ – GOOGLE NEBO MICROSOFT?
Inception byl poprvé uveden Googlem v roce 2014 a používá nejlepší techniky.
ResNet byl představen v roce 2015 týmem výzkumníků z Microsoft Research.
MobileNet byl představena výzkumníky z Google v roce 2017.

## Slide 19: ZJEDNODUŠENÍ ÚLOHY A NÁSLEDNÁ OPRAVA MODELU
Jelikož výsledky byly stále špatné a nízké, tak jsme se rozhodli zjednodušit úlohu, abychom identifikovali chyby.
Úprava datasetu „Sprejed“  rozdělení na čisté, pěkné dřevo (1 000 ks) a na posprejované, špinavé apod. (1 000 ks).
  Výsledky byly stále obdobné  hledání chyby
  Objevení chyby  Processing dat
  Úprava modelu
  Dosáhnutí lepších výsledků

## Slide 20
Čisté dřevo
Posprejované dřevo

## Slide 21: VÝSLEDKY MODELU InceptionV3 – dataset Sprejed
Na trénovacím a validačním datasetu jsme dosáhli  93 % accuracy
Na testovacím  93 % accuracy

## Slide 22: VYTVOŘENÍ MODELU A TRÉNOVÁNÍ MODELU
Práce v GoogleColab a vytvoření nového datasetu - „dataset_reduced“.
Vytvoření kopií a úprava modelu pro další zpracování.
Úprava fotografií pro další modely (např. zmenšení).
Rozjetí (run) předtrénovaného modelu InceptionV3.
Problém s datovým typem – nelze načíst 15 GB do paměti  použití datového typu GENERÁTOR, který dává data v batchech.
Model je výpočetně náročný  rozhodnutí použití menších modelů  rozdělení práce:
  Anton = různé experimenty stejného modelu.
  Hana = ResNet, zmenšení fotografií 224x224.
  Andrea = MobileNet, zmenšení fotografií 299x299.

## Slide 23: DOSAŽENÉ VÝSLEDKY U EXPERIMENTŮ
Číslo experimentu | Název modelu | Dataset | Trénování předtrénovaných vrstev | Dosažené výsledky (accuracy) v %
1. | Inception V3 | dataset_299, 2 000 párů obrázků | NE | 45%
2. | Inception V3 | dataset_299, 13 512 párů obrázků | ANO | 44%
3. | Inception V3 | dataset_reduced, 2 000 párů obrázků | ANO | 54%
4. | MobileNet | dataset_reduced, 2 000 párů obrázků | ANO | 55%
5. | MobileNet | dataset_reduced, 13 512 párů obrázků | ANO | 63%
6. | ResNet 50 | dataset_reduced, 2 000 párů obrázků | ANO | 50%
7. | ResNet 50 | dataset_reduced, 13 512 párů obrázků | ANO | 63%

## Slide 24: POROVNÁNÍ DATASETŮ
dataset_299 (experiment 1)
dataset_reduced (experiment 3)

## Slide 25: POROVNÁNÍ NEJLEPŠÍCH MODELŮ
MobileNet (experiment 5)
ResNet (experiment 7)

## Slide 26: MODEL MobileNet (experiment 5) – VÝSTUP
Vycházelo se z datasetu „dataset_reduced“.
Komplet všechny skupiny - AB C D F
Trénink probíhal 12 hod.
Nastavení 20 epoch.
Nutnost financování výpočtu.

## Slide 27: MODEL ResNet (experiment 7) – VÝSTUP
Vycházelo se z datasetu „dataset_reduced“.
Komplet všechny skupiny - AB C D F
Trénink probíhal 7 hod.
Nastavení 30 epoch.
Nutnost financování výpočtu.

## Slide 28: DOPORUČENÍ A DALŠÍ KROKY
Zkouška s jinými předtrénovanými modely.
Porovnání různých typů modelů. Podívat se na chyby, které dělá model a vstupní fotografie ohodnotiti ještě jednou s mistrem  úprava datasetu pro trénování
Zkouška Unsupervised learningu  shlukování. Jestli bude klasifikace lepší, než u pracovníků u dopravníku.
Vytvořit vlastní architekturu, která by pracovala se vstupním datasetem bez zhoršení kvality obrázků.
Mistr zařadil do AB a náš model do F  špatné seříznutí kmenu?

## Slide 29: DOPORUČENÍ PRO ZÁKAZNÍKA
Analyzovat chyby, které dělá model  opravit vstupní data ve spolupráci s podnikem  nalezení konkrétních fotografií
Vylepšení osvětlení na třídící lince.
Mistr zařadil do AB a náš model do F  špatné seříznutí kmenu?

## Slide 30: DĚKUJEME ZA POZORNOST.